Реверберация. Основные понятия.

Алгоритм

(algorithm); набор команд, выполняемый процессором цифровой обработки сигнала для моделирования акустики. В большинстве цифровых ревербераторов используются различные алгоритмы для комнат, имитации пластинных и пружинных ревербераторов

Время затухания

(decay, иногда обозначается как RT60); время, за которое уровень реверберации станет на 60 дБ ниже, чем уровень исходного сигнала. Например, уровень громкости при хлопке в ладоши составляет 95 дБ. Через пять секунд уровень звука в комнате становится равным 35 дБ. Таким образом, время затухания для данного помещения составляет пять секунд

Диффузия

(diffusion) или плотность (density); параметр, характеризующий, насколько плотно звучит реверберация. Более высокое значение диффузии увеличивает отражения, что приводит в более «тяжелому» звуку. Уменьшение диффузии приводит к тому, что звук становится более легким и «прозрачным». На практике более высокое значение плотности подходит для ударных и перкуссии, меньшее — для клавишных подкладов или гитарных соло

Ранние отражения

(early refiections); реверберация представляет собой серию отражений от поверхностей помещения, следующих друг за другом столь плотно, что мы не слышим их по отдельности. В этой серии самыми первыми появляются так называемые ранние отражения; они приходят от поверхностей, которые расположены ближе всего к источнику звука. На слух они представляют из себя короткий, плотный, задержанный на относительно небольшое время «хвост», характерный для небольших замкнутых пространств

Время гейтирования

(gate time); время, в течение которого слышен «хвост» реверберации в случае, когда сигнал с выхода прибора или плагина поступает на нойз-гейт. Иными словами, это время, пока уровень отражений превышает порог срабатывания гейта. Этот параметр является независимым от времени затухания: например, время затухания может быть 5 с, время гейтирования — 0,5 с. В течение 0,5 с, пока гейт открыт, будет слышна реверберация, создающая впечатление большого помещения. Но когда гейт закрывается, реверберация резко прекращает звучать. Кстати, именно поэтому ревребераторы всегда советуют ставить в конце цепи сигнала после гейта — иначе уж очень неестественным получается звучание

Задержка

(pre-delay); время между началом атаки исходного звука и началом реверберации

Реверберация

звук, который продолжает звучать в помещении после того, как затих исходный сигнал; отличается от эхо, которое просто повторяет звук с некоторой задержкой, «принося» его издалека